-

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАРСУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   06.06.2018г.                               № 25

О внесений изменений в постановление №53а от 26.10.2017г. «Об   утверждении   муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2018-2027 годы»».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом  Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области

Администрация Барсуковского  сельского поселения Монастырщинского района Смоленской  области» постановляет:

- Внести изменения в постановление №53а от 26.10.2017г. «Об утверждении муниципальной  программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2018-2027 годы», дополнить раздел: задачи программы, пунктом следующего содержания:

10. «Проведение кадастровых работ по составлению технических планов и регистрация прав собственности».

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наш вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области http://barsukovskoe -sp.admin-smolensk./,  в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Барсуковского сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленской области                                                                               Т.В. Попкова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

# Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Барсуковского сельского поселения на 2018-2027 годы. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» |
| Разработчик программы | Администрация Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области |
| Ответственный исполнитель | Администрация Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области |
| Контроль за реализацией программы | Глава муниципального образования Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Барсуковского сельского поселения. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества, предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 10. Проведение кадастровых работ по составлению технических планов и регистрация прав собственности. |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало – 2018 год Окончание – 2027 год |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 4039 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; показатели воздействия на окружающую среду. |

# 2. Характеристика Барсуковского сельского поселения

Территория Барсуковского сельского поселения входит в состав территории муниципального образования – Барсуковское сельское поселение Монастырщинского района Смоленской  области. Поселение расположено  в 18 км от районного центра – пгт. Монастырщина и в 65 км от областного центра города Смоленска.

Административным центром  Барсуковскоого сельского поселения Монастырщинского района  Смоленской  области является деревня Барсуки.

Площадь поселения в границах составляет – 14588 га.

На основании анализа территориального расположения сельского поселения, наличия природных ресурсов, экономических предпосылок освоения территории Барсуковского сельского поселения основная зона развития поселения сформируется в населенных пунктах – поселок Турковского торфопредприятия, д.Барсуки, д.Сычевка, д.Родьковка и прилегающих к ним территориях.

Климатические условия

Климат на территории Барсуковского сельского поселения характеризуется как умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года: теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

Абсолютный максимум температур воздуха:

в летний период + 35°С, в зимний период - 34°С.

Первые заморозки наблюдаются в конце сентября (ранние – в конце августа), последние – в начале мая (поздние – в начале-середине июня). Продолжительность безморозного периода в среднем 135-155 дней.

Снежный покров появляется в среднем в конце октября – начале ноября (ранний в конце сентября – начале октября), сходит в среднем в начале апреля (поздний в конце апреля – начале мая). Число дней со снежным покровом - 120-147. Высота снежного покрова в среднем колеблется от 25-34 см на открытом месте, до 38-54 см в защищенном от ветра. Наибольшая высота снежного покрова составляет соответственно 48-63 см и 63-94 см.

## 2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Барсуковского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 36,0 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт | 7 |
| средняя производительность | м3/сут. | 192 |
| Водопроводы | единиц | 7 |
| Протяженность сетей | км | 17900 |
| Водоотведение |
| Очистные сооружения | единиц | - |
| Станции перекачки стоков Количество канализационных колодцев | шт. шт. | - - |
| Протяженность канализационных сетей | км | - |
| Газификация |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | - |
| Количество домовладений, газифицированных природным газом | шт. | - |

# 3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории Барсуковского сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается организация МУП «Источник».

## 3.1. Водоснабжение

В Барсуковском сельском поселении единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения.

Схема водоснабжения: артезианская скважина – водонапорная башня – водопроводная сеть.

Водопроводные сети находятся на обслуживании в МУП «Источник».

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и  характеристика представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Марка насоса | Производительность, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина д. Долгие Нивы | 1973 | ЭЦВ 6-10-80 | 50 |
| Скважина д. Сычевка | 1979 | ЭЦВ 25-110 | 60 |
| Скважина д. Колосовка | 1979 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 40 |
| Скважина д. Барсуки | 1957 | ЭЦВ 6-10-80 | 50 |
| Скважина д. Уймовка | 1982 | ЭЦВ 6-10-80 | 50 |
| Скважина д. Родьковка | 1985 | ЭЦВ 6-10-80 | 50 |
| Скважина п. Турковского торфопредприятия | 1982 | ЭЦВ 6-10-110 | 60 |

3.1.1. Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

Сооружения  очистки  и  подготовки  воды  на  территории  Барсуковского сельского поселения отсутствуют.

Следовательно,  дефицит  мощностей  водоочистных  и  водоподготовительных установок отсутствует.

Обеззараживание  осуществляется  на  всех  водоисточниках.  По  причине  того,  что качество  исходной  воды  по  основным  параметрам  соответствует  требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01,  обеззараживание  хлором  используется  периодически  и  в небольших объемах. В качестве агента используется порошкообразный гидрохлорид кальция. Гидрохлорид кальция подмешивают в резервуарах чистой воды (далее РВЧ).

Исходя из  выше  сказанного,  резерв  мощности  систем  водоснабжения определяется максимальными  производительностями  насосного  оборудования  или  дебитом скважин.

3.1.2 Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Насосное  оборудование    в  системах  водоснабжения  Барсуковского  сельского поселения выполняют следующие задачи:

- забор воды из скважин и поднятие ее до уровня РВЧ;

- забор воды из РВЧ и поднятие до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть.

3.1.3  Состояние  и  функционирование  водопроводных  сетей  и  систем водоснабжения.

Общая протяженность водопроводных сетей – 17900,0 м. Собственником объектов системы водоснабжения является администрация Барсуковского сельского поселения, ИП «Кузьменков П.В.»

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода | Протяженность (км), диаметр труб (мм) | Материал труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина Д.Долгие Нивы | Д.Долгие Нивы | 4800,0 м d = от 50 до 250 мм | ПЭ, чугунные | траншея | до 2,5 м | 100 % |
| Скважина д.Сычевка | Д.Сычевка | 3000,0 м d = от 50 до 250 мм | ПЭ чугунные | траншея | до 2,5 м | 99 % |
| Скважина д.Колосовка | Д.Колосовка | 2400,0 м d = от 50 до 250 мм | ПЭ чугунные | траншея | до 2,5 м | 90% |
| Скважина д.Барсуки | Д.Барсуки | 3000,0 м d = от 50 до 250 мм | ПЭ чугунные | траншея | до 2,5 м | 80% |
| Скважина д.Уймовка | Д.Уймовка | 1200,0 м d = от 50 до 250 мм | ПЭ чугунные | траншея | до 2,5 м | 90% |
| Скважина д.Родьковка | Д.Родьковка | 2000,0 м d = от 50 до 250 мм | ПЭ чугунные | траншея | до 2,5 м | 90% |
| Скважина п,турковского торфопредприятия | П.Турковского торфопредприятия | 1500,0 м d = от 50 до 250 мм | ПЭ чугунные | траншея | до 2,5 м | 90% |

Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

### 3.1.3 Программа развития водоснабжения

1. Основные направления модернизации системы водоснабжения

Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

-  ликвидация дефицита воды в отдельных населенных пунктах;

-  повышение степени очистки и качества воды.

2. Перечень мероприятий до 2027 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий.

2018гг. – установка частотных преобразователей на водозаборах;

2019-2023 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей.

3.1.4. .Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1)  снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до 15%;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения на 14%;

3)   снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 14%;

4)   экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

## 3.2. Водоотведение и очистка сточных вод

В Барсуковском  сельском поселении отсутствуют очистные сооружения.

Канализование жилого фонда поселения не организовано. Дома частного сектора оборудованы  надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот на поля под запашку.

## 3.3. Газификация

В настоящее время в сельском поселении газификация отсутствует. Жители  населенных пунктов пока еще используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи, для отопления используются дровяные печи.

Газификация сельских населенных пунктов занимает одно из важнейших мест в решении социальных вопросов сельского поселения. В деревне Сычевка запланирован ввод газопровода низкого давления на декабрь месяц 2017 года.

## 3.4.   Твердые бытовые отходы

Утилизация бытовых отходов в населенных пунктах поселения не организованна, во  всех населенных пунктах  поселения отмечаются стихийные несанкционированные свалки.

3.5. Электроснабжение

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства перспективным объектов туристко-рекреационного комплекса.

### 3.5.1. Программа развития электроснабжения

1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

3.  Снижение потерь электроэнергии;

4. Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

5.   Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

7. Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

## 3.6. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

-     снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы ;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений.

# План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос

# на период 2018 -2027 г.

На территории Барсуковского сельского поселения муниципальный жилой фонд 5,2 тыс.кв.м,  жилой фонд находящийся в частной собственности населения составляет 30,8 тыс. кв.м

Большая часть населения проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной застройки. На территории администрации находится шесть многовкартирных домов. Техническое состояние жилых домов, находящихся в личной собственности граждан и муниципальное оценивается как удовлетворительное, число домовладений – 376.

# 5. Реализация программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2015 год без учета возможного роста цен в период реализации Программы. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать  средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Барсуковского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Барсуковского сельского поселения,  МУП «Источник»

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Барсуковского сельского поселенияМонастырщинского района Смоленской области.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Распределение финансовой потребности по источникам и видам коммунальных услуг

| Вид коммунальных услуг | Всего финансовые потребности по ОКК, тыс. руб. | Привлеченные средства, тыс руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 24889 | - |
| Водоотведение | 3700 | - |
| Всего по Барсуковскому сельскому поселению | 28589 | - |

# 6. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# 7. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2018 по 2027 гг.

Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1.

### 8. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.

С учетом  прогнозируемой  отрицательной  динамики  численности  населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в Барсуковском сельском поселении в перспективе до 2027 года.

Таблица 7.

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление, м3 | 12858 | 12833 | 12711 | 12586 | 12471 | 12446 | 12334 | 12119 | 11912 | 11718 |

Анализ  динамики  услуг  водоснабжения  показал,  что  к  2027  году  общий объем потребления воды уменьшиться, так как в перспективе ожидается уменьшение  числа потребителей. Так, к 2027 году убыль потребления, по прогнозным показателям, составит 8,9 %.

### 8.1.1 Перспективные  показатели  спроса  на  ресурсы  системы электроснабжения.

В связи с отрицательной динамикой  численности населения  повышение потребления электроэнергии до 2027 года не планируется.

## 8.1. 2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

### Водоснабжение и водоотведение.

Анализ  существующего  текущего  состояния  коммунальной инфраструктуры  позволяет  разработать  целевые  показатели  развития  системы водоснабжения  Барсуковского сельского поселения  в перспективе до  2027  года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.

Критерии  физической  доступности  для  населения  товаров  и  услуг  организаций коммунального  комплекса  определяет  обеспечение  предоставления  требуемого объема  товаров  и  услуг  организаций  коммунального  комплекса  и  возможность обслуживания  новых  потребителей  в  соответствии  с  производственными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2) Критерии эффективности производства, передачи и потребления ресурса

Таблица  10.

| Наименование | Барсуковское сельское поселение |
| --- | --- |
| Протяженность сетей | 17900,0 м. |
| Глубина заложение трубопровода | до 2,5 м. |
| Степень износа | 89,8 % |
| Материал труб | ПЭ, чугунные |
| Диаметр труб | от 50 до250 мм |
| Артезианские скважины | 7 шт |
| Водозаборы (поверхностные) | 7 шт. |
| Общая восстановительная стоимость объектов и сетей. | 2600 тыс. руб. |

4)  Критерии  надежности  поставки  и  качества  поставляемого  ресурса.

Характеристикой   водопроводных  сетей  Барсуковского сельского поселения  служит  показатель степени износа и составляет 89,8%.

Для  достижения  целевых  показателей  существует  необходимость проведения  ремонтных  работ  на  существующих  сетях  и  объектах  системы водоснабжения,  находящихся  в  изношенном  состоянии.

## 8.1.3 Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

### Водоснабжение.

Водоснабжение в Барсуковском сельском поселении Монастырщинского района смоленской области осуществляется по смешанной схеме. Часть потребителей (62 %) обеспечена централизованным водоснабжением, оставшаяся часть потребителей используют индивидуальные источники воды (скважины, колодцы). Оператором по водоснабжению является МУП  «Источник».

Проблемы в области водоснабжения:

1. Изношенность водопровода.

### 8.3.2 Водоотведение

В настоящее время в Барсуковскм  сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

Проблемы в области водоотведения:

1. Отсутствие централизованной системы в Барсуковском сельском поселении;

2. Отсутствие канализационных очистных сооружений.

### 8.3.3 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

Утилизация бытовых отходов в населенных пунктах поселения не организована, во  всех населенных пунктах  поселения отмечаются стихийные несанкционированные свалки.

Проблемы в области сбора и транспортировки отходов:

1. Наличие несанкционированных свалок на территории поселения.

### 8.3.4 Электроснабжение.

На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

Проблемы в области электроснабжения:

- Высокий износ сетей и оборудования.

## 8.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

## 8.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Барсуковского сельского поселения  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2026 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

## 8.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

В области водоснабжения и водоотведения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Барсуковского  сельского поселения на общую сумму 4039 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

2018 г. – Установка частотных преобразователей на водозаборах – 1 289 тыс. руб.

2019-2023 гг. - Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей – 2600 тыс. руб.

В области электроснабжения.

В рамках развития инфраструктуры электроснабжения  необходимы следующие мероприятия:

2018 г. - Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения – 150 тыс.руб.

## 8.7.  Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов.

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2018 по 2027, по мере возможности и изыскания финансовых средств.

## 8.8.  Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Данная оценка приведена в разделе 8.9.

## 8.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности

В таблице 13 приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Барсуковском сельском поселении с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Действующие и прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги в Барсуковском сельском поселении

Таблица 13.

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |
| --- | --- |
|  | 01.01.2017 г. | 01.07.2017 г. | 01.01.2018 г. | 01.07.2018 г. | 01.01.2019 г. | 01.07.2019 г. | 01.01.2020 г. | 01.07.2020 г. |
| Водоснабжение, руб/м3 | 39,76 | 40,66 | 40,66 | 41,60 | 41,60 | 42,56 | 42,56 | 43,54 |
| Газоснабжение, руб/кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электроснабжение, руб/Гкал | 2,45 | 2,53 | 2,53 | 2,61 | 2,61 | 2,69 | 2,69 | 2,78 |
| Утилизация ТБО, руб/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за, водоснабжение, электроснабжение, утилизация ТБО.

# Приложение 1

к муниципальной программе

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Барсуковского сельского поселения

на период 2018-2027 годы

Сводный перечень программных мероприятий

| N п/п | Технические мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019-2023 | 2024-2027 |
| 1 | Установка частотных преобразователей на водозаборах | 1289 | 1289 |  |  |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей. | 2600 |  | 2600 |  |
| 3 | Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения | 150 | 150 |  |  |